江苏农牧科技职业学院

物资采购招标文件

招标文件

招标单位：江苏农牧科技职业学院

项目编号：

项目名称： 江苏省种猪性能测定中心人工授精实验室设备采购

2019年 5月 17 日

为保质保量、优质高效地做好我校 人工授精实验室招标采购  项目招标工作，经校园网发布招标信息公开招标，请于 2019年5月27日上午11:00前 将本招标文件投标书密封骑缝盖章后送交江苏农牧学院凤凰校区行政楼418。

## 一、投标时须提供下列资格证明文件

1.符合法律规定的合格投标单位的条件，在中华人民共和国境内注册，具有独立的法人资格；提供营业热照复印件。

2.法定代表人身份证明及法定代表人对业务代表的正式授权书。

3.如果是代理商需要提供品牌厂家针对此次投标的授权书。

4.要求是同一个品牌而且必须是国外品牌。

5.不接受组合产品投标。

6.企业基本情况介绍（含技术人员资质文书、拥有的专业设备、仪器等）           并提供产品手册一份。

7.产品质量及2年售后服务承诺。

8.企业近 3 年相近业绩。

9.投标单位认为需要提供的其它资料。

注：上述材料均需加盖单位公章(红章)。

二、投标说明

1.无论投标结果如何，投标方自行承担参与投标的全部费用，投标书不予退还。

2.不符合本招标书内容的投标书，招标方有权确定为无效投标书。

3.招标文件，中标方的投标文件以及评标过程中形成的重要原始资料均作为合同附件。

## 三、招标产品及要求

（一）招标产品

| 序 号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一：实验室设备 |
| 1 | 假畜台 | 台 | 1 |  |
| 2 | 真空采精保温杯 | 个 | 2 |  |
| 3 | 水浴箱 | 台 | 1 |  |
| 4 | 稀释加热控制系统 | 套 | 1 |  |
| 5 | 稀释液智能分配系统 | 套 | 1 |  |
| 6 | 精液染色剂 | 瓶 | 4 |  |
| 7 | 后备母猪诱情剂 | 瓶 | 5 |  |
| 8 | 润滑剂 | 桶 | 1 |  |
| 9 | 公猪诱情剂 | 瓶 | 5 |  |
| 10 | 人工智能培训模型母猪“Suzy ” | 套 | 1 |  |
| 11 | 温控精液存储箱 | 台 | 1 |  |
| 12 | 温控精液运输箱 | 台 | 1 |  |
| 13 | 带过滤精液采集袋3.5L | 箱 | 1（1000只） |  |
| 14 | 中效稀释粉M3 | 箱 | 1（100袋 ） |  |
| 15 | 长效稀释粉androstar plus | 箱 | 1（100袋） |  |
| 16 | 人工合成精浆 Predil MR-A | 箱 | 1（100袋 ） |  |
| 17 | 100ML精液瓶及输精管 | 箱 | 4（500只/箱） |  |
| 18 | 卫生手套 | 盒 | 5（100只/盒） |  |
| 19 | 精液过滤布 | 盒 | 2（200只/盒） |  |
| 20 | 牙膏精液管 95ml及输精管 | 箱 | 1(2100只) |  |

（二）质量要求

1.设备技术参数：

| 产品名称及图片 | 设备技术参数 |
| --- | --- |
| 标段一：实验室设备 |
| 假畜台 数量:1 | • 公猪假台畜，表面有敷层，可通过气动弹簧调 节高度，可根据公猪月龄调节高低4档任意角度可调。 • 完全仿生学原理、不受断电、断气影响、无易损件。 • 采精时公猪身体可前后自由移动（仿生本交设计） • 假台畜外表附高强度防腐蒙皮（工程橡胶材质）可更换，整体模块化处理，内置液压杆 包装：多层纸箱+泡沫+木框 |
| 采精杯 数量:2 | 双层外壁真空保温 广口1升大容量保温杯 |
| 水浴箱 数量:1 | 为了在干燥环境中保持精液和稀释液温度。水浴箱上覆盖了干燥祛湿的添加物。 圆筒内径ø140 x 296 mm，体积4.1L 浸入式恒温器带循环泵 LED温度显示，加热功率2 kW 工作温度+ 20°C至100°C 不锈钢材质 6孔位设计 可在范围内设置温度 包装：多层纸箱+泡沫 |
| 稀释加热控制系统 1套 | • 双层壁，双层底，带加热系统 • 温度控制单元HT 50，可自由调节温度，最高温度可 达+55°C • 完全由不锈钢制成，易于消毒 • 盖子上有2 个开口，可以和蠕动泵、小型或智能分 配器连接 •电源：230V/60Hz 包装：多层纸箱+泡沫 |
| 稀释液智能分配系统 1套 | • 包括一个电子控制单元、一个天平，并连接有蠕动一个泵。泵和控制单元之间的连续反馈确保计量精度为±2 g， • 和软管连接支架 • 可以和稀释剂加热罐连接使用 • 智能分配器可以和IDEE 系统连接 电源：230V/60Hz 包装：多层纸箱+泡沫 |
| 精液染色剂 4瓶 | 纯植物精液染色剂 每瓶20ML 对精子无任何伤害，4种基础色。每升精液建议添加2-4微升 |
| BoarScent 5瓶 | 公猪信息素，有助于鉴定小母猪和母猪 的发情。它也有助于在人工授精期间刺激母猪。其喷 雾应用于母猪的鼻子处 |
| StimuBoar 5瓶 | 是一种公猪训练辅助试剂，用来帮助调教公 猪。当调教一头年轻公猪时，将喷雾喷到公猪的鼻子 上，使其面对假台畜。喷雾也可以帮助刺激成年公猪更 快地爬跨假台畜。 |
| 润滑剂 1桶 | • 不含杀精剂，水溶性 • 精子友好型等渗润滑剂，不影响精子细胞生存能力 • 每一批次均检测精子相容性 • 理想的粘度可以使其更好地涂到手套、AI设备和仪器上 |
| 人工智能培训模型母猪“Suzy 1套 | Suzy”是一种用于培训AI技术人员的人工母猪。 它最真 实地模仿了母猪生殖道。 在AI受训者操作真实动物之 前，利用“Suzy”可以在安全便利的环境中进行人工授精 操作的训练 • 仿真的母猪模型，包括母猪生殖道和子宫颈 • 正确引入AI导管时有确认声音提示 • 防止AI导管误入尿道 • 可以对实际授精过程进行培训 • 体积小，重量轻（例如其适用于旅行车或类似车型 的后备箱） 包装：多层纸箱+泡沫+木框 |
| 1个 | 空调箱和温控精液存储箱可以加热和冷却，以提 供希望的存储温度，不受外界温度影响 内部配备通风系统，温度分布均匀 精确的电子控温 聚氨酯全泡沫保温 40升 空调箱配备12 V DC电源，可以移动使用包装：多层纸箱+泡沫 |
| 1台 | 温控存储箱：带温度设定功能，有两个作用：在17°C时 保存精液，或预热精液收集工具到+40°C。数字温度显 示屏，清晰易读，位于存储箱外部。可放置700个精液管/精液瓶 电源：230 V 包装：多层纸箱+泡沫 |
| 带过滤精液采集袋 1000个 | • 从精液采集到包装的一次性处理快速准备精液收集袋，干净卫生：采集袋 的无纺过滤布和内表面可以防止污染 • 由于精液保留在采集袋内进行稀释和包装，使精液处理过程简单而高效 • 无需耗费时间消毒 • 根本上改善了实验室的卫生状况 • 透明的后部衬底易于检查原精 |
| 中效稀释粉 1箱 | 公猪精液中效稀释剂, 可轻松存储精液4-5天提供含不同抗生素的稀释剂。这些抗生素均根据非常严格的标准挑选，每个批次的产品都要全部进行检测。可以保证代谢产物和精子细胞结构之间保持良好的相容性，以及整个保存期间抗生素的稳定性 和有效性 |
| 长效稀释粉 1箱 | 公猪精液长效稀释剂, 可轻松存储精液4-5天提供含不同抗生素的稀释剂。这些抗生素均根据非常严格的标准挑选，每个批次的产品都要全部进行检测。可以保证代谢产物和精子细胞结构之间保持良好的相容性，以及整个保存期间抗生素的稳定性 和有效性 |
| 人工合成精浆 1箱 | 改善母猪卵巢环境 提高受胎率 提高分娩率 提高活仔数 |

四、招标要求及相关事宜要求

1.送标、送样时间、地点

## 时间：2019年5月27日上午11:00前

## 地点：行政楼418

2.答疑时间、联系人

时间：2019年5月23日上午11：00前

联系人：高老师  18914542607

3.付款方式

## 合同签订后付预付金65%，验收合格后付至合同金额的95%，余款作为质保金将质保期（验收合格满二年，无质量问题）后付清。

4.交付时间、地点

时间：中标后10天内供货

## 地点：江苏省泰州市农业开发区苏红路68号（江苏现代畜牧科技园内）

5.质保时间及售后服务

## 质保期要求最少 2年，请投标单位以书面形式注明不低于 2 年的质保期限及售后服务承诺。

## 五、投标报价

投标报价包含  全部  的材料费、制作费、人工费、运输费、脚手费、安装费及增值税普通发票等全部费用和利润。物流使用德邦物流，要求送货上门到达园区大门，设备安装时甲方不负责提供食宿。

投标人应综合考虑国家政策调整以及市场价格变化所产生的风险进行报价。投标价格以人民币表示，单位元。

投标人所报的投标单价中标后在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

本项目预算金额为人民币  21  万元，投标报价超过预算金额的标书为废标。

## 六、评标方式：

## 全部满足招标文件要求前提下低价中标。

附件：1

投标报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 合计总价： |

注：1.以上费用表格如果不能完全表达清楚投标人认为必要的费用明细，投标人可自行补充

2.投标人可自行设计表格报价。

投标单位（盖章）：                                       联系人：

联系电话：

附件：2

项目技术要求和有关说明

以下技术参数中如出现产品品牌，均仅作为供应商参与投标时产品质量或标准的参考,供应商所投产品质量或标准不得低于参考品牌，供应商选择的产品不低于参考品牌设备的参数要求，在满足参数要求的情况下，采购人接受其他品牌产品的投标。询价文件中推荐的型号也非指定的型号，供应商可在设备参数满足招标要求的情况下，选择相应的产品型号：