江苏农牧科技职业学院

物资采购招标文件

招标文件

招标单位：江苏农牧科技职业学院

项目编号：

项目名称：图书信息中心书架采购

2019年   10   月   8   日

为保质保量、优质高效地做好我校 图书信息中心书架采购 项目招标工作，经校园网发布招标信息，现向社会公开招标，请投标单位于  2019年10月18日10：30前将投标文件密封骑缝盖章后送交江苏农牧学院凤凰校区行政楼418。

## 一、投标时须提供下列资格证明文件

1、符合法律规定的合格投标单位的条件，在中华人民共和国境内注册，具有独立的法人资格；

2、法定代表人身份证明及法定代表人对业务代表的正式授权书；

3、企业基本情况介绍（含技术人员资质文书、拥有的专业设备、仪器等）；

4、产品质量及售后服务承诺。

5、企业近 3 年相近业绩。

6、投标单位认为需要提供的其它资料。

注：上述材料均需加盖单位公章。

二、违约责任

1、取消今后在我校的投标资格；

2、招标方保留按合同条款追偿供货方赔偿损失的权利。

三、情况说明

1、无论投标结果如何，投标方自行承担参与投标的全部费用，投标书不予退还。

2、不符合本招标书内容的投标书，招标方有权确定为无效投标书。

3、招标方对按规定程序产生的招标结果不进行解释。

4、招标文件、中标方的投标文件以及评标过程中形成的重要原始资料均作为合同附件。

## 四、招标产品及要求

- 招标产品

| 家具名称 | 规 格 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高密度板护板双柱双面书架（6层） | 1000W*480D*2200Hmm(单节) | 1、产品结构，主体结构分底架、立柱、搁板、挂板、护板五大部分，底盘采用模具组焊成形，可拆开。 2、护板工艺要求：（1）每组书架两边侧身装有高密度板护板（护板颜色参见图1），厚度25mm，符合环保要求。（2）抗划耐磨防撞，硬度强。钢板、护板表面处理及粘合剂等必须选用优质环保产品，符合GB 18580-2009、GB 18581-2009、GB 18582-2008、GB 18583-2008、GB 18584-2001国家强制性标准。（3）木护侧板外侧应装有目录框，目录框可插入A4纸张，使用灵活，操作方便。 3、产品各部位的安装牢固、可靠、无松动现象。 4、产品表面光滑平整，色泽均匀，无露底、剥落、伤痕等。凡触及人体和存放物体的部分无毛刺、锐角、突出物和棱角现象。 5、产品性能（1）搁板载荷能力≥80kg。（2）按国家标准，在全负载的情况下，承受X、Y轴向的水平拉力，拉力≥120牛，架体不翻倒，架体倾斜量<10，结构部件无变形。 6、工艺结构（1）立柱1.5mm；立柱结构采用冷轧板部件组成，组装后平整牢固。（2）搁板、挂板、侧板、层板、挡板采用1.2mm冷轧模具冲压成形，互换性强。（3）底盘采用2.5mm冷轧板，结构为焊接式，可分段拼装，加工精度高，对接互换性好。（4）冷轧钢板压模成型，表面经脱脂、除油、去锈、磷化等工序处理，喷涂无死角。国际流行色亚光静电喷粉，高温塑化、抗锈蚀，优质环保原材料。（5）所有标准件及紧固件均经氧化或镀锌处理。 ▲ 书架按照10节11组、8节6组、6节7组、5节5组要求进行组装，木护板按照每组两侧安装的数量进行供货，具体安装时允许采购方根据地理位置适当调整书架每组节数。 ▲ 未能表述的质量规定按国家有关技术规范执行。 | 225节 |

备注：

- 主要技术参数、式样和要求以产品文字描述为准，提供的图纸仅供参考。

- 各投标单位可根据实际情况对材质要求作适当调整，但调整后的材质档次不能低于本次招标文件所规定材质要求。

- 具体颜色、式样待定标以后根据实际需要会做适当调整。（中标单位须提交所有家具色样和色号供采购方确认）。

中标单位必须保证提供的主辅材料符合国家环保标准，并提供材质清单、原材料检验报告、材料产地证明以及进口（如有的话）报关单的复印件（原件备查）。

2.基本要求

（1）投标人必须保证提供的主辅材料符合国家环保标准，并提供材质清单、原材料检验报告、材料产地证明。

（2）投标人必须保证所有产品达到国家环保标准。

（3）投标人必须保证原材料产地和品牌达到采购方要求。

（4）投标人要提供保证设备正常使用所必需的配件，并在投标文件中列出清单，提供五金件名称、用途和制造厂商，其价格含在总报价中。

（4）投标人还须保证，在保修期满后五年内以优惠价格供应此批家具正常使用所必需的其他配件，列出清单，标明名称、单价和总价，其费用在投标文件中列明，但不包括在总价中。

（5）必须提供投标家具产品效果图（彩图）和平面设计图及详细尺寸、厚度等技术参数，标明结构层材质名称、厚度、等级和投标产品配置等，并提供详细工艺加工说明。

（6）投标人中标后，为招标方七楼阅览室的实木阅览桌椅（实木阅览桌108张，实木椅554张）负责搬至十一楼指定位置摆放。

图1：六层双面书架（注：参照图中式样，具体颜色见我馆样品）

3.安装要求

（1）投标人应派有经验的技术人员到现场进行安装，直到各类设备正常使用，其费用由投标人负担，包含在投标总价中。

（2）投标人应提供安装中全部所需的工具。

（3）安装后的产品必须保证其平稳。吊柜必须保证绝对安全。

4.供货方式

（1）供货范围除包括上述设备外，还应包括配套的辅助设备、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南或服务手册等）、以及所必需的备品备件品，负责运输、安装并提供相应的技术服务与质量保证。

（2）投标人按合同要求将书架等设备送货到使用单位项目现场，并根据使用单位的要求安装到位，调试合格后验收。送货等费用应包含在单价中。

（3）必须附详细材料一览表（各主要部分用料、规格及厚度、产地证明等）。

（4）中标人在合同签订后一个月内必须将货物运输到指定位置并安装到位。

## 5.验收方式

（1）设备到达采购人现场后，采购人有权委托有关质检单位对设备成品进行抽样检测，其抽样检测费用由供货方承担。安装、调试后，采购方可进行加载检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照使用单位的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）满足以下条件时，采购人才向中标人签发家具验收报告：

▲中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

▲家具完全符合招标文件中招标产品及要求所阐述技术参数的和性能要求。

▲设备通过采购方单位组织验收合格后。

## 6.售后服务

投标产品五年“三包”，在保修期内，一旦发生问题，投标人保证在接到通知24小时内响应。费用由投标人负责。

（1）质保时间、内容须明确无误，是包换还是保修，是免费更换还是有偿更换；

（2）服务时间的承诺：须明确响应供货的时间要求。

（3）卖方所提供的货物开箱后，如使用方发现有任何问题（如外观有损伤），卖方必须立即以同样型号的设备在使用方商定的时间内更换，确保其使用。

（4）如设备在质保期内发生故障，卖方应在接到使用方报修电话后10小时内予以响应。故障必须在48小时内解决问题，否则使用方将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由卖方承担。

（5）在设备的设计使用寿命周期内，投标人应能保证使用方更换到原厂正宗的备件材料，确保设备的正常使用。

（6）所有货物须满足国家及行业环保和质量标准。

## 五、招标要求及相关事宜

1、送标时间、地点：

时间：2019年10月18日上午10：30前。

地点：江苏农牧学院凤凰校区行政楼418。

2、付款方式：

## 合同签订后不付预付金，验收合格后付合同金额的80%，验收满一年后，经使用单位（部门）确认无质量和遗留问题后，付清剩余20%。

3、交付时间、地点：

供货时间：30天

## 地点：江苏农牧学院凤凰校区图书馆七楼。

4、质保时间及售后服务：

## 质保期要求最少 5 年，请投标单位以书面形式注明不低于 5年的质保期限及售后服务承诺。

## 六、投标报价

投标报价包含 图书馆书架采购所需 的材料费、制作费、人工费、运输费、脚手费、安装费、税金等全部费用和利润。

投标人应综合考虑国家政策调整以及市场价格变化所产生的风险进行报价。投标价格以人民币表示，单位元。

投标人所报的投标单价中标后在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

本项目预算金额为人民币 24.3 万元，投标报价超过预算金额的标书为废标。

## 七、评标方式

本项目在开标过程中，不以最低价为中标唯一选项，将按照企业声誉、产品质量、价格等进行综合因素进行比较，确定供应商。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 评分项目 | 分项 | 满分 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格分（80分） | 投标报价 | 80分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/各单位投标报价）×80分。 |  |
| 商务分（20分） | 文件规范性 | 3分 | 根据投标文件的规范性、完整性、条理性，包括索引目录、页码等进行综合评审，最高得3分。 |  |
|  | 业绩 | 9分 | 投标人自2016年1月1日以来（以合同签订日期为准）每提供一个单项合同价在19万以上相同成功业绩合同，得1分，最高得9分。（投标文件中提供合同复印件，不提供不得分），合同内容应体现合同金额及具体内容（提供案例一览表，表内需单独注明合同内容与本相目相似部分、甲方联系人、甲方联系电话方便现场核查）。 |  |
|  | 售后服务 | 3分 | 完整合理有针对性的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况、配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况，优：2-3分，一般及以下：0-1分。 |  |
|  | 质保期 | 2分 | 质保期每延长一年加0.5分，最多加2分，延长时间不足一年的不计入加分。质保期不满足招标文件要求的得0分，并在总分中按照少一年减2分计算。 |  |
|  | 优惠条件 | 3分 | 有优惠条件、对招标方有利的，横向比较打分，最高得3分 |  |
|  |  |  | 无优惠条件的得0分 |  |

## 附件：1

投标报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上费用表格如果不能完全表达清楚投标人认为必要的费用明细，投标人可自行补充

2.投标人可自行设计表格报价。

投标单位（盖章）：                                       联系人：

联系电话：

## 附件：2

产品质量承诺书（样本）

为了确保图书馆家具及设备采购的质量，现对产品质量作如下承诺：

一、严格按照相关标准组织          的生产，保质保量，如期交货。

二、本单位所供应的               包用五年， 五年内如发生质量问题，保证一周内退换。

三、在            生产全过程中，严格遵守相关法规法律和技术要求，守法经营，接受校方和质检部门的监督和检查。

特此保证。

法定代表人(签名)：

供货单位（公章）：

年 月 日

## 附件3      法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）在（投标人名称）处任（职务名称）职务，是（投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位名称：（加盖公章）

日期：年月日

说明：１、上述证明文件在投标文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效；

2、扫描件与复印件具有同等效力。

法定代表人身份证复印件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

| 法定代表人身份证正面复印件 | 加 盖 公 章 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- | --- |

附件4  法定代表人授权书

__________________（招标人名称）：

本授权声明：                     （投标单位名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被委托代理人姓名、职务）为我方 “                 ” 项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

委托代理人签字：

投标单位名称：（盖章）

日    期：

说明：

一、上述证明文件在投标文件中附有代理人身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）时才能生效；

二、投标文件均由投标人法定代表人签字的,投标文件中可不提供该附件的内容。

三、扫描件与复印件具有同等效力。

授权代表身份证复印件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

| 被委托代理人身份证正面复印件 | 加 盖 公 章 | 被委托代理人身份证反面复印件 |
| --- | --- | --- |

## 附件5  投标产品配置及分项报价表

项目编号：

价格单位：人民币元

| 货物名称 | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字：

日期：      年     月     日

填写说明：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、相关调换费用、质保后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列。

## 附件6、供货一览表

| 货物名称 | 型 号 | 产地 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字：

日期：      年     月     日

附件7、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标文件货物型号、规格 和技术参数 | 投标文件货物型号、规格 和技术参数 | 超出 符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字：

日期：      年     月     日

填写说明：

1、按照基本技术要求详细填列；

2、行数不够，可自行添加。

附件8、商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 3 | 交货时间 |  |  |  |
| 4 | 交货方式 |  |  |  |
| 5 | 交货地点 |  |  |  |
| 6 | 付款方式 |  |  |  |
| 7 | 投标货币 |  |  |  |
| 8 | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字：

日期：      年     月     日

填写说明：

1、行数不够，可自行添加；

2、根据项目添加的服务承诺等也请列出。