江苏农牧科技职业学院

物资采购招标文件

招标文件

招标单位：江苏农牧科技职业学院

项目编号：  JSMY-ZB-20190007

项目名称： 通道喷雾消毒机招标公告

2019年 4月 12 日

为保质保量、优质高效地做好我校 通道喷雾消毒机采购  项目招标工作，经校园网发布招标信息公开招标，请于 2019年4月22日上午11:00前 将本招标文件投标书密封骑缝盖章后送交江苏农牧学院凤凰校区行政楼418。

## 一、投标时须提供下列资格证明文件

1.符合法律规定的合格投标单位的条件，在中华人民共和国境内注册，具有独立的法人资格；

2.法定代表人身份证明及法定代表人对业务代表的正式授权书；

3.企业基本情况介绍（含技术人员资质文书、拥有的专业设备、仪器等）           ；

4.产品质量及售后服务承诺；

5.企业近 3 年相近业绩；

6.投标单位认为需要提供的其它资料。

注：上述材料均需加盖单位公章。

二、投标说明

1.无论投标结果如何，投标方自行承担参与投标的全部费用，投标书不予退还。

2.不符合本招标书内容的投标书，招标方有权确定为无效投标书。

3.招标文件，中标方的投标文件以及评标过程中形成的重要原始资料均作为合同附件。

## 三、招标产品及要求

（一）招标产品

| 序 号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通道喷雾消毒机 | 台 | 2 |  |

（二）质量要求

1.产品参数：

| 额定电压 | 380V | 额定电流 | 13A |
| --- | --- | --- | --- |
| 总功率 | 总功率 5.5KW | 最大流量 | 55 升/分钟 |
| 最大压力 | 7Mpa | 正常工作压力 | 4.5-6.5Mpa |
| 主电机功率 | 5.5KW | 雾粒 | 20-100μm |
| 管路链接方式 | 快速连接 | 立杆材质 | 304 不锈钢 |

2.具体技术要求：

（1）设备及场地要求：设备需对场地及环境有较强的适应性，可快速拆装、安装方便，可根据建设通道房或无通道房进行现场调整，可在短时间内迅速安装于防疫区出入口或按照客户尺寸调整。

（2）主机及消毒动力部分：电机需采用全国标足功率全铜三相异步交流电机。消毒泵需采用全进口专用耐腐高压消毒泵，进口油封。

（3）智能感应系统：智能识别车辆的进与出，可区分进出方向，车辆进场进入感应区设备启动工作，车辆出厂进入感应区设备不启动工作，（简称：单向消毒），车辆进场进入感应区设备启动，出厂进入感应区设备启动再次消毒，（简称：双向消毒）。

（4）自动上水自动配药系统：智能加药系统，无需电力驱动，可通过自来水水压推动涡轮运动，采用进口复合材料耐腐蚀耐磨损精密生产。自动上水系统设计为电子控制上水和自动水位控制器双重控制上水设计，自来水连接在设备入水口，经过机箱内净水系统过滤后输送入药液配比系统，配比混合均匀的药液会输送入药箱，当药箱液位低于设计水位时自动上水装置及配药系统自动启动工作，当水位达到设计水位自动停止关闭。

（5）水过滤系统：过滤系统采用反冲洗过滤器，可多次重复使用，无需频繁更换滤芯，自来水净化处理后避免杂质对设备造成伤害，可保证喷头不易堵塞系统常年运转正常。

（6）消毒立杆及管道：立杆全 304 不锈钢材质加工，立杆净高度 4 米，对车辆顶部有效消毒高度为≥4.5 米。消毒管道采用 304 材质 9.52mm 规格耐高压管道，消毒喷嘴总数为 48-54 只，消毒专用雾化喷嘴大角度高冲击力锥形设计，针对作业中的气流有较强抗风性，使消毒效果最大化，车辆底盘及轮胎消毒：针对车辆底盘及轮胎向上雾化消毒，使消毒达到立体交叉全方位，不留任何缝隙、杜绝传统死角，做到完全主动消毒。

（7）多种控制方式：本机需集成整合提供完整梯次的人性化控制，可手动开机关机控制（手动控制），可远距离遥控控制（遥控控制），智能全自动控制（全 自动控制），三种控制方式。

（8）底盘消毒系统：针对车辆底盘及轮胎设计向上冲击雾化消毒，使消毒达到立体交叉全方位，不留任何缝隙、可做到针对车辆底盘及传统消毒死角主动彻底消毒。

（9）缺水停机保护功能：使用过程中当自来水在工作人员不知情或者操作失误造成缺水情况下，设备需自动强制关机。当设备补水正常时设备要正常工作。避免设备空转对设备造成不必要的损害。

（10）智能散热系统：控制部分需采用智能温度感应智能散热模式，在电子控制部分温度达到温度 40 度时，散热系统会自动启动，当温度低于设计温度时，散热系统自动停止。确保电子部件的日常使用正常及维护。

（11）集成减速带：地喷减速带配置为耐压重量高达 100 吨的高配铸钢减速带。

（12）其他配套产品：设备需配备语音系统及示宽 LED 灯带,加强行车防撞功能。

## 四、招标要求及相关事宜

1.送标、送样时间、地点

## 时间：2019年4月22日上午11:00前

## 地点：行政楼418

2.答疑时间、联系人

时间：2019年4月19日上午11：00前

联系人：高老师  18914542607

3.付款方式

## 合同签订后不付预付金，验收合格后付至合同金额的100%。

4.交付时间、地点

时间：中标后10天内供货

## 地点：江苏省泰州市农业开发区苏红路68号（江苏现代畜牧科技园内）

5.质保时间及售后服务

## 质保期要求最少 2 年，请投标单位以书面形式注明不低于 2 年的质保期限及售后服务承诺。

## 五、投标报价

投标报价包含  全部  的材料费、制作费、人工费、运输费、脚手费、安装费等全部费用和利润。

投标人应综合考虑国家政策调整以及市场价格变化所产生的风险进行报价。投标价格以人民币表示，单位元。

投标人所报的投标单价中标后在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

本项目预算金额为人民币  9  万元，投标报价超过预算金额的标书为废标。

## 六、评标方式：

## 全部满足招标文件要求前提下低价中标。

附件：1

投标报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 合计总价： |

注：1.以上费用表格如果不能完全表达清楚投标人认为必要的费用明细，投标人可自行补充

2.投标人可自行设计表格报价。

投标单位（盖章）：                                       联系人：

联系电话：

附件：1

产品质量承诺书（样本）

为了确保国旗班礼服及配饰的质量，现对产品质量作如下承诺：

一、严格按照相关标准组织          的生产，保质保量，如期交货。

二、本单位所供应的               包用二年， 二年内如发生质量问题，保证一周内退换。

三、在            生产全过程中，严格遵守相关法规法律和技术要求，守法经营，接受校方和质检部门的监督和检查。

特此保证。

法定代表人(签名)：

供货单位（公章）：

年 月 日

附件：3

项目技术要求和有关说明

以下技术参数中如出现产品品牌，均仅作为供应商参与投标时产品质量或标准的参考,供应商所投产品质量或标准不得低于参考品牌，供应商选择的产品不低于参考品牌设备的参数要求，在满足参数要求的情况下，采购人接受其他品牌产品的投标。询价文件中推荐的型号也非指定的型号，供应商可在设备参数满足招标要求的情况下，选择相应的产品型号：